Утверждаю:

Директор ООО «ВЖХ»

_______________ И.Ю.Левина

10.05.2017 г.

# План мероприятий по энергосбережению и повышению

# энергетической эффективности в многоквартирных домах

# по подготовке  к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

# ООО «ВЖХ»

| П л а н | Ф а к т |
| --- | --- |

| № | Наименование мероприятий | Констуктивный элемент дома | Возможное выполнение мероприятий | Характер эксплуатации после реализации мероприятий | Применяемые технологии,оборудование и материалы | Реализация мероприятий управляющей организацией | Цель мероприятий | выполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | Система отопления | УК | Периодическая регулировка, ремонт, | балансировочные вентили; запорные вентили Воздуховыпускные клапана; | Балансировка выполняется ежегодно | - Рациональное использование тепловой энергии; -Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; | 16 шт. | 90 % |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Система отопления | УК | Периодический осмотр, ремонт | Промывочные машины и реагенты | Выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | - Рациональное использование тепловой энергии; -Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | п/м | 100 % |
| 3 | Поверка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии ул.Осташева д.14 | Система отопления | УК | Периодический осмотр, поверка ремонт | Прибор учета тепловой энергии внесен в реест средств измерений | Выполняется на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД | Учет тепловой энергии,потребленной в МКД | 1 шт. | 100 % |
| 4 | Поверка приборов учета ХВС в кол-ве 6 шт | Система водоснабжения | УК | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Прибор учета ХВС внесен в реест средств измерений | Выполняется на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД | Учет холодной воды ,требленной в МКД | 6 шт. | 100 % |
| 5 | Замена датчиков движения в местах общего пользования (подъезды) | Система ЭС | УК | Периодический осмотр, ремонт | ДД ;окустические ДД | Выполняется на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД | Экономия электроэнергии; Улучшение качества освещения; | 48 шт. | 100 % |
| 6 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие, энергоэффективные лампы | Система ЭС | УК | Периодический осмотр, замена | Люминесцентные лампы,.лампы накаливания | Выполняется на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД | Экономия электроэнергии; Улучшение качества освещения | 250 шт. | 100 % |
| 7 | Заделка,уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрытия дверей | Двери и окна конструкции | УК | Периодический осмотр,ремонт | Двери железные автоматические дверные доводчики и окна с теплоизоляцией, и др. | Выполняется на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД | Снижение утечек тепла через двери в подъездах; Рациональное использование тепловой энергии; Усиление безопасности жителей; | 3 шт. | 100 % |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещениях | Двери и окна конструкции | УК | Периодический осмотр, ремонт | Двери деревянные с обработкой | Выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительный период | Снижение утечек тепла через двери ; Рациональное использование тепловой энергии; Усиление безопасности жителей | 9 шт. | 90 % |
| 10 | Установка дверей в проемах чердачных помещениях | Двери и окна конструкции | УК | Периодический осмотр, ремонт | Двери деревянные с обработкой | Выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительный период | Снижение утечек тепла через двери ; Рациональное использование тепловой энергии; Усиление безопасности жителей | 7 шт. | 90 % |
| 11 | Чистка дымоходов,вентиляционных каналов | Печное отопление | УК | Периодический осмотр, ремонт | Дымоходные трубы общего имущества | Выполняется УК | Эффективная работа печей | 35 МКД | 95 % |
| 12 | Ремонт печей | Печное отопление | УК | Периодический осмотр, ремонт | Материал кирпич цемент оборудование колосник,дверцы и т.д. | Обслуживание и ремонт | Эффективная работа печей | 13 шт. | 95 % |
| 13 | Замена оконных блоков | Окна конструкции | УК | Периодический осмотр, ремонт | Пластиковые окна в сборе (открывающие) | Выполняется установка,обслуживание и ремонт | Поддержка температурного режима в помещении(подъезд) | 18шт. | 100 % |
| 14 | Установка запорных вентилей на стояка | Система отопления и ХВС | УК | Периодический осмотр и ремонт | Шаровые вентиля | Выполняется установка и ремонт | Устранение утечей | 16 МКД | 100 % |
| 15 | Ремонт кровли | Строительные ограждения | УК | Периодический осмотр, ремонт | Новейший материал | Выполняется ремонт и обслуживание в период подготовки к эксплуатации МКД в осеннее-зимний период | Уменьшение протечек ; Рациональное использование тепловой энергии; Увеличение срока службы; | 200 М2 | 90 % |
| 16 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | Строительные ограждения | УК | Периодический осмотр, ремонт | Теплоизоляционный материал, мастика и др | Выполняется ремонт и обслуживание в период подготовки к эксплуатации МКД в осеннее-зимний период | Уменьшение сквозников ,протечек, промерзания ,продувания ; Рациональное использование тепловой энергии; Увеличение срока службы стеновых конструкций; | 75 п/м | 90 % |
| 17 | Ремонт отмостки у МКД | Строительные ограждения | УК | Периодический осмотр, ремонт | Песчано-цементная смесь, и др | Выполняется ремонт и обслуживание | Увеличение срока службы отмостки |  | 100 % |
| 18 | Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в жилом помещении | Система ХВС | УК | Периодический осмотр, замена приборов учета; | Прибор учета ; | По заявкам выполняется замена, установка, проверка, | Учет расхода воды потребленной в жилом доме; Экономия и рациональное использование холодной воды; |  |  |
| 19 | Обучение обслуживающего персонала, АПУ | обучение | УК | Средства управляющей компании, содержание жилья, | Ежегодное обучение согласно требований | курсы | Для повышения квалификации по обслуживанию МКД |  | 100 % |